Ruská 264,  417 01  Dubí 1                 Tel: 417 571 041-2,   fax: 417 554655                 e-mail: info@mesto-dubi.cz

Město Dubí

Technický odbor

Majetkoprávní agenda

Ruská 264

417 01 Dubí 1

Naše značka:                                            Vyřizuje/linka:  		                        V Dubí dne :

/2012/TO-280/Sk                       Skokánková / 32                             4. ledna 2012

Vyjádření k zásahům do místních komunikací v Dubí

Město Dubí, jako vlastník místních komunikací, nemá námitek k uložení inženýrských sítí do pozemků místních komunikací v Dubí za dodržení níže uvedených podmínek při výkopových pracích.

- Zhotovitel může provádět výkopové práce v komunikaci (vozovce, chodníku) pouze po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace (výkopového povolení) odborem technickým Městského úřadu Dubí.

- Při provádění prací bude dodrženo stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Magistrátem města Teplice, odborem dopravy a životního prostředí, které bude doloženo společně s žádostí o výkopové povolení.

- Při obnovení konstrukce komunikace bude postupováno v souladu s Technickými podmínkami č. 146, schválenými MDS ČR – OPK č.j. 20056/01, ze dne 30.3.2001.

- U konečné opravy rýhy bude dodržen přesah 0,3 m stmelené části nového vozovkového souvrství od hrany rýhy, u chodníku bude tato vzdálenost činit 0,2 m a tam kde je chodník z dlažby přeložíte dlažbu do vzdálenosti 0,2 m od hrany rýhy (dle místních podmínek a stupně poškození přilehlé konstrukce). Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší jak 1,0 m, musí se tato část komunikace obnovit spolu s konstrukcí rýhy.

- U chodníků, kde jejich šíře je menší než 1,5 m bude povrch obnoven (přeložen) v celé šíři.

- U komunikací, které byly nově postaveny nebo rekonstruovány v předchozích 5 letech bude povrch obnoven (přeložen) v celé šíři. Rozsah úpravy povrchů může být změněn v závislosti na místních podmínkách.

- Spáry budou rovně zaříznuty a opatřeny spojovací páskou nebo zatřeny.

- Pro obnovu povrchu dlážděného chodníku použijete stejný typ dlažby a dodržíte barevnou skladbu mozaiky.

- Při provádění prací musí být po celou dobu jejich trvání zachován bezpečný přístup do domů a příjezd do garáží.

- Na komunikaci nesmí být bez povolení skladován vykopaný nebo stavební materiál. Výkopek budete průběžně odvážet podle potřeby, nejméně však 1x denně po skončení prací v příslušný den.

- Poškodí-li zhotovitel při stavební činnosti další plochy nebo komunikace, ve vlastnictví Města Dubí, opraví je na vlastní náklady.

- Po ukončení prací bude správce vyzván k převzetí staveniště. Správce (pracovník technického odboru) převezme po kontrole staveniště předávacím protokolem, a to po dohodě nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemného vyzvání k převzetí staveniště.

Ing. Lukáš Panchartek

vedoucí technického odboru

# Text boxes

#### Město Dubí

### Technický odbor