Zasedání Zastupitelstva města Dubí

Dne:								Bod programu / č. materiálu:

| 3.11.2021 |  | 4 / TO 82/21 |
| --- | --- | --- |

Věc:

Vícepráce – informace - „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“

Důvod předložení:

Informace pro ZM

Nárok na rozpočet města Dubí:

475.201,87 bez DPH

Zpracoval:							Předkládá:

| Zdeňka Mrvová TO |  | Ing. Lukáš Panchartek Vedoucí TO |
| --- | --- | --- |

Konzultováno:						Projednáno v Radě města Dubí:

|  |  | usnesení číslo: 1350/52/2021 |
| --- | --- | --- |
|  |  | dne: 12.10.2021 | hlasování |
|  |  |  | pro | proti | zdržel se |

Předáno OVV - sekretariát:					Expedováno:

| 22.10.2021 |  |  |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

Vyhodnocení hutnících zkoušek, fotodokumentace

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Dubí po projednání bere na vědomí informaci o provedení víceprací při stavbě „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“

Důvodová zpráva:

Technický odbor předkládá ZM informaci o provedení víceprací při investiční akci „ Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“. Po odstranění stávajících souvrství podkladů vozovky bylo zjištěno, že zemní pláň komunikace tvoří nevyhovující zeminy a navážky sutin. Byly provedeny kontrolní zkoušky míry zhutnění a stanovení únosnosti zemní pláně komunikace s negativním výsledkem. Pro dosažení požadovaných hodnot únosnosti zemní pláně pro danou třídu dopravního zatížení, bylo navrženo odtěžit nevyhovující zemní pláň a nahradit materiálem SC 8/10 v mocnosti 15 cm. Dále bylo nutné, s ohledem na odvedení povrchových vod z místa napojení nově budované komunikace na stávající komunikaci, prodloužit úpravu vozovky včetně chodníku o cca 20m, aby bylo dosaženo jednosměrného podélného sklonu vozovky a zabránilo se tvorbě bezodtokových míst na komunikaci. Provedení víceprací bylo oceněno na 475.201,87 Kč bez DPH a tyto budou hrazeny z rozpočtu technického odboru. U těchto dodatečných víceprací z důvodu nepředvídatelných změn byl dle zákona o zadávání veřejných zakázek splněn limit nepřekročení 50% původní hodnoty závazku ( 1.098.186,43 Kč bez DPH).